##### TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavebná časť

- Názov stavby:		Detské ihrisko

- Miesto stavby:		MŠ Slatvina

- Stavebná parcela:	15

- Stupeň:			DSP

- Investor:			Obec Slatvina

- Projektant:		Projex, projektové družstvo

- Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves

- Zodp. projektant:	Ing. Mojmír Begán

- Vypracoval:		Ing. Mojmír Begán

Dátum:			02/2019

1.  	Účel stavby a účelové jednotky

Stavba, ktorá sa nachádza v katastri obce Slatvina na parcele č. 15, bude slúžiť deťom z obecnej škôlky v Slatvine. Existujúci pozemok bude vybavený detským ihriskom certifikovaným podľa EN 1176.

Detské ihrisko bude pozostávať z týchto častí:

- Vežová zostava Universal 4U-203-D

- Kolotoč na sedenie KO-140K-10

- Preliezka Tunel PP-031K-10

- Reťazová hojdačka RH-102K-10

- Hojdačka Pes HP-020

2.	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Existujúci stav:

V súčasnosti na pozemku vedľa obecnej materskej školy sa nachádzajú: drevený altánok, pieskovisko, hojdačka, a vežová zostava. Miesto je oplotené. Prístup ku detskému ihrisku je po dláždenom chodníku vedľa obecného úradu a vedľa materskej školy. Miesto nie je osvetlené vonkajším elektrickým osvetlením. Povrch pozemku je trávnatý.

Nový stav:

Existujúce vybavenie detského ihriska pre škôlkárov bude doplnené prvkami podľa zoznamu v bode 1. Pozemok a vybavenie detského ihriska nevyžaduje napojenie na inžinierske siete ( na vodovod, na kanalizáciu, na elektroinštaláciu ani na rozvod plynu ).

3.	Popis technického riešenia

3.1	Zemné práce

Pred začatím výkopových prác je potrebné zamerať a vytýčiť existujúce inžinierske siete! Zemné práce urobiť strojom resp. ručne. Dno výkopov chrániť pred poveternostnými vplyvmi ( voda, sneh, mráz a pod. ). V prípade zatopenia vodou je potrebné odstrániť bahno. Steny výkopu hlbšieho ako 1,0 m zapažiť. Zemné práce urobiť podľa STN 73 30 50 Zemné práce. Predpokladaná trieda ťažiteľnosti zeminy je 4.

3.2	Základy

Pod jednotlivé preliezky resp. hojdačky urobiť základy podľa pokynov výrobcu a dodávateľa. Základy budú z prostého betónu. Rozmery základov sú špecifické pre každý prvok ihriska.

3.3	Popis vybavenia

1.	Vežová zostava Universal 4U-203-D

Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z lepených hranolov 100 x 100 mm. Toto riešenie zaisťuje maximálne možnú ochranu proti vzniku prasklín, ktoré sú bežné u výrobkov z mimo stredového dreva. Povrchová úprava týchto hranolov spočíva v impregnácii a trojvrstvovej aplikácii vrchného lazúrovacieho laku, spĺňajúceho podmienky normy EN 71/3 ( bezpečné pre detské hračky ). Tieto konštrukcie sú do terénu ukotvené pomocou ocel'ových pätiek, ktoré sú chránené proti korózii žiarovým zinkovaním a uložené do betónového lôžka. Kotvy sú pripevnené k hraciemu prvku pomocou skrutiek a ich konštrukcia zaručuje, že drevené prvky nebudú v priamom kontakte so zemou. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Šmýkačka je vyrobená z trojvrstvového laminátu. Čelo šmýkačky, nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE ( vysokotlakový, celozafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami ). Lano je vyrobené z materiálu HERKULES ( 16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom ). Podesty, šikmý výlez a kresliaca tabul'a sú vyrobené z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie alebo na prianie zákazníka z HDPE. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie:

2x veža, šmýkačka, strieška v tvare "A", 2x kovové bariéry usadené do dreveného rámu, 2x bariéry z HDPE, šikmý výlez s lanom a nášľapy z HDPE, počítadlo, kresliaca tabuľa.

Veková kategória				3 – 14 rokov

Minimálny priestor			6,5 x 7,0 m

Rozmery ( dĺžka, šírka, výška )	3,32 x 3,58 x 3,63 m

Výška voľného pádu			1,5 m

Nosnosť					432 kg

Dopadová plocha podľa EN1177	38 m2 trávnik

2.	Kolotoč na sedenie KO-140K-10

Kolotoč je zvarený z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré sú proti korózii ošetrené povrchovou úpravou zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Kolotoč je konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Otočný stred a sedačky sú vyrobené z vysokokvalitného plastu HDPE. Podesta je vyrobená z protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Veková kategória				3 – 8 rokov

Priemer					1,4 m

Minimálny priestor			5,5 x 5,5 m

Rozmery ( dĺžka, šírka, výška )	1,32 x 1,32 x 0,75 m

Výška voľného pádu			0,5 m

Nosnosť					270 kg

Dopadová plocha podľa EN1177	trávnik

3.	Preliezka Tunel PP-031K-10

Nosná konštrukcia psíka je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Čelo psa a zadnej časti sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE. Lanový tunel je vyrobený z materiálu HERKULES a sú spájané plastovými spojmi. Preliezacie tunely sú vyrobené z laminátu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie:

2x preliezací tunel, 1x lanový tunel.

Veková kategória				3 – 12 rokov

Minimálny priestor			6,3 x 3,8 m

Rozmery ( dĺžka, šírka, výška )	3,21 x 0,73 x 1,10 m

Výška voľného pádu			1,0 m

Nosnosť					162 kg

Dopadová plocha podľa EN1177	trávnik

4.	Reťazová hojdačka RH-102K-10

Nosná konštrukcia hojdačky je vyrobená z konštrukčnej ocele ( kovový profil 100 x 100 mm ), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Hojdačka je zavesená pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie:

1x kovový nosník (pozink).

Veková kategória				3 – 14 rokov

Minimálny priestor			4,9 x 7,0 m

Rozmery ( dĺžka, šírka, výška )	1,90 x 1,40 x 1,77 m

Dopadová plocha podľa EN1177	trávnik

5.	Hojdačka Pes HP-020

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE. Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Veková kategória				3 – 8 rokov

Minimálny priestor			3,9 x 3,3 m

Rozmery ( dĺžka, šírka, výška )	0,81 x 0,27 x 0,85 m

Výška voľného pádu			0,5 m

Nosnosť					54 kg

Dopadová plocha podľa EN1177	trávnik

- Vplyv stavby na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite. Zabudované stavebné materiály budú zdravotne nezávadné. Technickým riešením objektov bude v plnej miere zohľadnená ochrana okolia a životného prostredia.

Odpadové hospodárstvo

Počas stavebných prác predpokladáme vznik odpadov kategórie: ostatný – O ( v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov ). Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených ( napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., ) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej  firmy, v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §14 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 o odpadoch,

- dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch,

- využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti ( v prípade možnosti ) v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 o odpadoch,

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch,

- v prípade vzniku nebezpečného odpadu vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom.

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

5.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Stavenisko bude pred začatím stavebných prác uvoľnené a režim výstavby bude prispôsobený tak, aby nebola narušená plynulá prevádzka susedného objektu. Stavenisko musí byť ohraničené a osoby pohybujúce sa po stavenisku musia byť poučené o bezpečnosti práce na stavenisku. Dodávateľ a objednávateľ dohodnú podmienky využívania plôch na presun a skladovanie stavebného materiálu.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci počas výstavby je potrebné zabezpečiť v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Počas realizácie prác zhotoviteľ musí uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky, podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov, uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác, a ďalšie v zmysle §6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Pri koordinácii zhotoviteľ primerane použije osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Zhotoviteľ uplatňuje bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. vždy, ak to vyžadujú podmienky alebo činnosť na stavenisku a iné okolnosti, alebo možné nebezpečenstvo.

Prístupové cesty ku zariadeniam a chodby musia byť vždy voľné. Údržbu zariadení musia robiť iba kvalifikovaný pracovníci na danú prácu a s požadovanými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na poskytnutie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Spišská Nová Ves 02/2019		           			 Vypracoval:	Ing. Mojmír Begán