„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov –

Záhradná ulica“ v obci Stará Lesná,

na pozemkoch parc.č. KN-C 987/24, 987/8,  987/23, 987/25, 987/10, 987/11, 987/12, 986,987/13, k.ú. Stará Lesná

Investor			: Obec Stará Lesná

Stupeň PD			:stavebné povolenie

Zopd. projektant		:Ing.arch. Miloslav Neumann

Vypracoval			: Ing. Adrián Gallík

Dátum			: Jún 2019

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Stavba			:„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov –Záhradná ulica“

v obci Stará Lesná,na pozemkoch parc.č. KN-C 987/24, 987/8,

987/23, 987/25, 987/10, 987/11, 987/12, 986, 987/13, k.ú. Stará Lesná

Stupeň		:stavebné povolenie

Miesto stavby	:Stará Lesná

Okres			: Kežmarok

Kraj			: Prešovský

Odvetvie		:Dopravné stavby

Kreslil			: Ing. Adrián Gallík

Zopd. projektant	: Ing.arch. Miloslav Neumann

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA

Názov investora : Obec Stará Lesná

1.2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako podklady pre vypracovanie projektu stavby slúžia nasledovné:

· geodetické zameranie ( výškový systém Balt p. v., súradnicový systém JSTK )

· katastrálne mapy lokality

· údaje o jestvujúcich inžinierskych sieťach v mieste stavby

· súvisiace STN a predpisy

· TP 170 Navrhovanie vozoviek pozemných komunikácií, 09/2010

· konzultácie a prejednania so zainteresovanými organizáciami

· Zákon NR SR č.124/2006 Z. z.

„O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“

· Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z. z.

„Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“

· Vyhláška SÚBP č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“

· Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.

„O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“

1.3. ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VÄZBY

Predložený projekt rieši rekonštrukciu Záhradnej ulice. Komunikácia je rozdelená na jednopruhovú (vpravo od cintorína)  a dvojpruhovú (vľavo od cintorína). Dvojpruhová komunikácia je šírky 6,0m, funkčnej trieda C3, dĺžky 288,5 m, jednopruhová komunikácia s obojsmernou premávkouje šírky 4,0m, funkčnej trieda C3, dĺžky 119,5m ktorá je v závere v dĺžke 51,0m len šírky 3,5m. Komunikácia vedie popri jednotlivých RD, penziónoch, ubytovaní v súkromí a cintorína. Miestna komunikácia bude s vrchnou povrchovou úpravou – asfaltový betón, hr. 7 cm a napojená na jestvujúcumiestnu sieť. Rozsah PD je stanovenýzadávacími podmienkami investora, ako dokumentáciu pre stavebné povolenie.

1.4. DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Dopravné riešenie v tejto dokumentácii je zamerané na zlepšenie znevýhodnenej vidieckej oblasti (po povodni zostala cesta bez vrchnej asfaltovej vrstva).

1.5.VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Objekt nie je priamo viazaný na okolitú zástavbu. Stavba si nevyžiada odstavenie prevádzky v čase stavebných úprav.

1.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Objekt bude v užívaní a v prevádzkovaní obcou Stará Lesná.

1.7.TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA

Začatie stavby: 	2019

Ukončenie stavby:	2020

1.8.SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA TRVANIA

Stavba bude uvedená do prevádzky ako jeden celok. Skúšobná prevádzka nie je nutná.

1.9.PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Celkový náklad – položkovitý rozpočet.

Ing. Adrián Gallík

V Kežmarku, jún 2019

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Navrhovaná miestna komunikácia umožní skvalitnenie dopravy a prístup knovovybudovanýmRD, penziónom, ubytovaní v súkromí a cintorínu v obci Stará Lesná.

Navrhovaná komunikácia je navrhnutá ako obslužná, dvojpruhová a jednopruhová komunikácia s obojsmernou premávkou.Komunikácia je rozdelená na jednopruhovú (vpravo od cintorína)  a dvojpruhovú (vľavo od cintorína). Dvojpruhová komunikácia je šírky 6,0m, funkčnej trieda C3, dĺžky 288,5 m, jednopruhová komunikácia s obojsmernou premávkou je šírky 4,0m, funkčnej trieda C3, dĺžky 119,5m ktorá je v závere v dĺžke 51,0m je len šírky 3,5m. V strednej časti - križovatka (oproti cintorínu) je zrealizované zúženie komunikácie zo šírky 6,0m na šírku 4,0m nábehom dĺžky 20,0m. Komunikácia vedie popri jednotlivých RD, penziónoch, ubytovaní v súkromí a cintorína. Miestna komunikácia bude s vrchnou povrchovou úpravou – asfaltový betón, hr. 7 cm a napojená na jestvujúcu miestnu sieť. 455m, šírky 7,0 m. Komunikácia bude funkčnej triedy C3 s asfaltovým povrchom.Niveleta sa výškovo napája na jestvujúcusieť miestnych komunikácii.

Navrhovaná konštrukcia komunikácie

Asfaltový betón   AC22 L II.   hr. 70mm      STN EN 13108-1

Infiltračný postrek 1,0kg/m2                                                STN 73 61 29

Štrkodrva, fr. 0/32 mm          ŠD 31,5 Gc       hr. 100 mm   STN 736126 - vyrovnanie

Zásady odvodnenia

Odvedenie dažďových vôd je bude zabezpečené priečnym a pozdĺžným sklonom na okolitý terén – trávnaté plochy – v budúcnosti bude dažďová voda odtekať do dažďovej kanalizácie, ktorá je umiestnená v zelenom páse.

2. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE VÝSTAVBY

Hlavné zásady postupu výstavby

Pre výstavbu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie:

- vytýčenie staveniska

- výšková úprava poklopov kanalizácie a vodovodu

- položenie konštrukčných vrstiev vozovky

- dokončovacie práce

Vytýčenie miestnej komunikácie sa vykoná v zmysle STN 01 3419.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Komunikácia nevedie

ochranným pásmom vodného zdroja.

Požiadavky na údržbu a bezpečnosť cestnej premávky

Po dokončení stavby projektovaného objektu bude stavby slúžiť, ako miestna komunikácia v obci Výborná. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom, ktorý vychádza

z STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110. Údržba bude pozostávať z kontroly a udržiavania

prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia a úprav vegetačného krytu svahov zemného telesa.

Bezpečnosť pri práci

Stavebné práce spojené s opravou komunikácie je potrebné vykonávať podľa platnýchnoriem a zachovať všetky bezpečnostné predpisy.Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavený výstražným odevom podľa príslušnýchpredpisov ( ZP – zákon 124/2006 Zb. z., zákon 8/2009 Zb. z. a súvisiacich doplnkov).Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovaťustanovenia nariadenia vlády č. 396 Z. z. z 24. máj 2006.

Všetky práce, týkajúce sa výstavby objektov dopravných stavieb, musia byť robené podľaplatných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č. 147/2013 Zb. z., „ktorou sa ustanovujúpodrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimisúvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností“a Zákona NR SR č.124/2006 Zb. z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Investor a dodávateľ jepovinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ichodstránení alebo na ich obmedzení. V navrhovanej stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozeniazdravia a bezpečnosti práce.

Poznámka :

Pri výstavbe komunikácie dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. Predzačatím zemných prác je nutné presne vytýčiť všetky podzemné vedenia pre ich križovania, resp.

súbehy.

3. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa dodržať nasledovné opatrenia:

· plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu.

· dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane životného

prostredia.

· zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkopy a označiť

výstražnými nápismi.

· čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na obslužnú komunikáciu.

· pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré

trasy komunikácií križujú alebo sú vedené v súbehu.

5. DRUHY ODPADOV

Pri oprave a užívaní stavby sa podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 365/2015 Z. z. predpokladá so vznikom nasledovných skupín odpadov:

15 – Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

- Druhy a množstvá – 15. Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

15 01 01 – obaly z papiera a lepenky 		0,010 m3.pvo-1	0,004 t.pvo-1

15 01 06 – zmiešané obaly 				0,010m3.pvo-1	0,004 t.pvo-1

CELK. MNOŽSTVO ODPADU sk. 15. počas výstavby objektu (pvo) 0,004 t.pvo-1

- Druhy a množstvá – 17. Stavebných odpadov a odpadov z demolácií (vrátane výkopovej zeminy)

17 01 01 – betón 					0,002 m3.pvo-1	0,004 t.pvo-1

17 03 02 – bitúmenové zmesi 			0,010 m3.pvo-1	0,020 t.pvo-1

17 05 04 – zemina a kamenivo 			--m3.pvo-1	--t.pvo-1

CELK. MNOŽSTVO ODPADU sk. 17. počas výstavby objektu (pvo) 0,024 t.pvo-1.

Z uvedeného vyplýva, že všetky odpady uvedené v bodoch 1. a 2., ktoré vzniknú pri výstavbe nových konštrukcií objektu, patria podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 365/2015 Z. z. O odpadoch do kategórie odpadov „O“ – ostatné odpady.

Likvidácia odpadov

Všetky odpady skupiny 15 a odpady skupiny 17 – 17 01 01 a 17 03 02 sa vyvezú nákladnými automobilmi na vyhradené zberné miesto pre ich ďalšie zhodnotenie, resp. ako doplnok surovín používaných pri výrobe nových polotovarov, resp. finálnych výrobkov. /recyklovanie/. Odpad skupiny 17 – 17 05 04 sa vyvezie nákladným automobilom na vyhradenú skládku odpadov. Výkopový zemina a prípadne kamenivo sa použije pri terénnych úpravách okolo objektu.

Záver

Všetky odpady budú zlikvidované v súlade s platnými predpismi – podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 365/2015 a zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch, aby v žiadnom prípade nedošlo k znečisteniu životného prostredia, hlavne ku kontaminácii pôdy a zdrojov pitnej vody.

Ing. Adrián Gallík

V Kežmarku, jún 2019