### P R O J E K T O V Á

D O K U M E N T Á C I A

- Súhrnná  sprievodná  správa

Názov stavby		REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV OBCE VOJKOVCE

## Miesto stavby		Vojkovce, parcela  č. 255

## Investor		Obec Vojkovce, Vojkovce 37, 053 61  Spišské Vlachy

## Zhotoviteľ PD		Arch-01 s.r.o., Železničná 28, 053 61 Spišské Vlachy

## Projektant		Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Grejták

PD			Ohlásenie stavby

## Dátum			september  2019

- Lokalizácia stavby

Riešené územie sa nachádza v katastri obce Vojkovce, ktorá leží vo vyvýšenej polohe južného svahu  pohoria Branisko, pod vrcholom Sľubica. Táto poloha s výhľadmi na proťajšiu panorámu Volovských  vrchov dodáva obci jedinečnú atmosféru a je aj miestom kde sa začína, alebo končí jeden z výstupov na Sľubicu. Obec žije ľudovými tradíciami a folklórom počas podujatí, ktoré sa  pravidelne konajú v centre obce. Centrum obce tvorí miestna komunikácia vedená z juhu, ukončená malým námestím obkoleseným  z východu obecným úradom a západne obchodom so zmiešaným tovarom, pohostinstvom a autobusovou zastávkou. Z námestia  pokračujú prístupové komunikácie k obytným zónam obce a neďalekému cintorínu. Verejné priestranstvo, ktoré projekt rieši, leží východne od komunikácie v zvažujúcom sa teréne. Z východnej strany ho lemujú záhrady a z južnej areál predškolského zariadenia. Pre kultúru a športovú činnosť, je južne od Obecného úradu vytvorená  multifunkčná plocha, sprístupnená popri objekte nevyhovujúcim schodiskom napojeným na chodník, alebo prístupovou komunikáciou vedenou severne a východne okolo objektu. Z troch strán je ohraničená betónovými dielcami, svahovými a terasovými úpravami.  Severná časť priestranstva nad objektom OU je ukončená v tvare hrotu, lemovaná západne komunikáciou a alejou tvorenou brezami a jarabinou. Zvažujúcemu sa priestoru dominuje betónová plocha prekrytia požiarnej nádrže, ktorá zbiera spodnú vodu cez drenáž vedenú nad ňou. Toto riešenie pomohlo zabrániť premáčaniu zeminy a umožniť využitie pre účely parkových úprav. Pri nej sa týči takmer dvanásť metrov vysoký stožiar určený na  sušenie hadíc na hasenie. Zavetrený je štyrmi oceľovými lanami kotvenými do zeme. Východne od objektu OU stojí malý objekt skladu náradia pre údržbu verejného priestranstva. Súčasný stav plôch VP zodpovedá možnostiam obce a žiada si rozsiahlejšie, ucelené riešenie pre jeho využitie.

- Urbanistické riešenie územia

vychádza z priestorových a kapacitných daností lokality, z požiadaviek investora, prístupu tvorcov k danej tematike, ale najmä z existujúcich väzieb a súčasného stavu v bezprostrednom okolí. Riešené územie ohraničuje obecná ulica. Územie predstavuje rôznorodú urbanistickú štruktúru zahŕňajúcu zhromaždovací priestor s hľadiskom, na základe prevádzkových, funkčných a najmä urbanistických vzťahov boli vytvorené ťažiskové zóny: park zhromaždovací priestor s hľadiskom priestor v okolí úradu prevádzkovej budovy pešia komunikácia prepájajúca riešené zóny.

- Ciele projektu

- otvorený atraktívny priestor pre celoročné využitie, vytvorenie komunikácie pre peších, bezbariérový pohyb v danej lokalite

- nové riešenie spevnených plôch (kvalitné,odolné,trvácne,estetické...) vytvorenie relaxačno‐oddychovej zóny s vodným prvkom, mobiliárom a zeleňou na voľnej ploche

- vytvorenie adekvátneho zhromaždovacieho priestoru ‐ zrekultivovať areál na celoročne využiteľný kultúrno‐spoločenský priestor

- osadenie prvkov drobnej architektúry, ktoré dotvoria atraktívne prostredie (lavičky, odpadkové koše, informačné panely a pod.), návrh koncepcie preosadenie výtvarných diel v riešenom území, bezbariérové prepojenie prevádzok, vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity, relax a oddych, vyčistenie územia od nevhodných prvkov (napr. nevyužívané betónové plochy, oplotenia v havarijnom stave a pod.).

- Základná charakteristika stavby

- Vybudovanie chodníkov a spevnených plôch

Ide o vytvorenie plôch a komunikácií pre peších aj s možnosťou prístupu pre imobilných.

Úpravy sa týkajú:

- Vybudovania priestranstva pred hlavným vstupom do obecného úradu

- Vybudovanie prístupu k priestranstvu pred južnou fasádou Obecného úradu navrhovaným schodiskom z prefabrikovaných dielcov.

- Vybudovanie plochy priestranstva pred južnou fasádou Obecného úradu.

- Vybudovanie spevnenej plochy jestvujúceho prístupového chodníka k priestranstvu pred južnou fasádou Obecného úradu.

- Vybudovanie chodníka s možnosťou prístupu pre imobilných.

- Plocha s hojdačkou pre deti a sedením.

- Prvky drobnej architektúry.

Ide o mobiliár doplňujúci vybavenie verejného priestranstva. Sú to prvky drobnej architektúry, ktoré funkčne, tvarovo, aj materiálovo dopĺňajú prostredie, ako jeho neoddeliteľná súčasť.

- zábradlie

- lavička bez operadla

- zábradlie

- odpadkový kôš so strieškou

- informačne tabule

- zabraná vjazdu

- zábradlie

- dvojhojdačka

- lavička s operadlom

- vyvýšená drevená terasa

- Obnova zelene

Súčasnú zeleň v centra obce tvoria:

Brezy ovisnuté (Betula pendula), Jarabina vtáčia  (Sorbus aucuparia), Smrek obyčajný (Picea abies), Tuja západná (Thuja occidentalis ´Smaragd´) a Acer palmatum ´going green.

Navrhovaná zeleň a prvky sadových úprav:

Trávnik

Okrasný ker

Okrasné trávy

Okruhliaky na spevnenie okrajov jazierka

močiarne rastliny

Živý plot

Vŕba biela

Odstránenie pôvodných suchých stromov a nahradenie novými breza

Solitérny kamenný blok

Popínavá rastlina brečtan

Ošetrovanie drevín je potrebné zveriť certifikovanému arboristovi, alebo odbornej firme s príslušnými oprávneniami, aby sa predišlo neodborným zásahom poškodzujúcim dreviny. V prípade nových výsadieb je potrebné pri stromoch vykonávať pravidelný rez a tvarovať korunu až do dospelosti, aby nevznikali defekty, ktoré sa neskôr nešetrne odstraňujú.

Stromy nachádzajúce sa v dotyku s plánovanou revitalizáciou budú chránené pred mechanickým poškodením. V ich blízkosti sa nesmie skladovať žiadny stavebný materiál (pevný, sypký ani tekutý). Ochrana stromu bude uskutočnená v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál, ani zvyšovať nepriepustnosť pôdy.

V Spišských Vlachoch september 2019

Spracoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Grejták

- Technická  správa

- Vybudovanie chodníkov a spevnených plôch

Navrhované riešenie obsahuje 4 typy povrchov, podľa spôsobu využitia a estetických kritérií súvisiacich koncepciou celkového riešenia verejných priestranstiev. Prihliadalo sa aj na trvácnosť materiálu, realizáciu a na jej náklady.

- Betónové plochy							230,32 m²

Betón C 25/30							hr. 150 mm

PE fólia

Drvené kamenivo  fr. 16-32						hr. 100 mm

Zhutnená zemina na 50 MPa

poznámka: povrch betónu bude upravený metličkovaním

- Betónová dlažba							27,38 m²

Betónová dlažba dlažba ZD 						hr. 70 mm

lôžko z drveného kameniva fr.0-4 mm				hr. 30-40 mm

štrkodrva 	fr.0-16							hr. 50 mm

štrkodrva	 fr.0-32							hr. 150 mm

zhutnená zemina 50 MPa

- Zatrávňovacie dielce						33,42 m²

Betónové zatrávňovacie dielce					hr. 80 mm

lôžko z drveného kameniva fr.0-4 mm				hr. 20 mm

štrkodrva  fr.0-16							hr. 50 mm

štrkodrva  fr.0-32							hr. 150 mm

zhutnená zemina 50 MPa

poznámka

Zatrávnenie špár zmesou humusu a piesku 1:4 . Použiť krátke druhy trávy odolné voči vysychaniu. Spotreba semena 15 g na m².

- Dopadová plocha ihriska						22,5 m²

dopadová plocha liaty polyuretánový povrch z EPDM RAL 3016	hr. 30 mm

zhutnené, drvené kamenivo fr. 0-4 m					hr. 5 mm

zhutnené, drvené kamenivo fr. 0-32 m				hr. 35 mm

vyrovnávajúci betónový poter, použitím betónu CB III  		min hr. 35 mm,

penetrácia

pôvodná betónová doska prekrytia požiarnej nádrže

poznámka:

Betónový poter bude na celej ploche krytu nádrže v dvoch hrúbkach tak, aby lemoval dopadovú plochu a bol s ňou povrchovo v jednej rovine. Poter bude s kari rohožou 6x150x150, previazaný s jestvujúcou bet. doskou oceľovými tŕňmi do chemickej kotvy.

Liaty gumený povrch je jednoliaty, pórovitý materiál bez spojov vyrobený z granúl gumy a polyuretánového spojiva. Produkt sa priamo na mieste vymieša a rozleje na plochu, pričom ho možno naliať do ľubovoľného tvaru, a to buď do pripraveného základu alebo na asfalt s jemným štrkom či betón na danej ploche. Spodná vrstva sa vyrába z recyklovaných pneumatík. Vrchnú vrstvu tvoria jemnejšie granuly EPDM gumy, ktoré sú dostupné v mnohých žiarivých trvalých farbách. Na vytvorenie základovej vrstvy bude použité kamenivo z triedeného štrku upraveného na konečnú hrúbku, aby vyhovovala podmienkam miesta. Výrobky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu TÜV-GS pre štáty EÚ, taktiež výrobňa musí vlastniť certifikát spôsobilosti pre daný druh výroby. Výrobky ako aj výrobňa musia byť zaradené, certifikované a skúšané v systéme kvality TÜV akreditovanej skúšobne pre daný sortiment výrobkov.

- Schodisko				10,44 m²

Popis	Schodisko je z betónových blokov. Najnižší schod je položený na 20 cm hlbokom, mrazuvzdorne vyhotovenom betónovom základe podloženom štrkom a je dokonale vyrovnaný. Základ pre ďalšie schody je tiež podložený štrkom. Ostatné schody sú umiestnené jednotlivo na 10 cm hrubom základe z malty a na štrku a sú vyrovnané Aby dažďová voda mohla odtekať rýchlejšie, musí byť každý schod umiestnený so sklonom 3 mm smerom von. Každý schod je potrebné vyplniť pozdĺž zadnej strany a zhutniť. Nábehová hrana každého schodu prekrýva predchádzajúci schod o 3 cm.

šírka nástupnice			35 cm

výška schodu			15 cm

dĺžka schodu			500 a 1000 mm

rozmerové tolerancie		dĺžka, šírka, výška ± 5 mm

povrch				kamenná drť, kompletne brokovaný

Poznámka

Násypy väčších hrúbok zhutňovať po 200 mm minimálne na 50 MPa.

- Prvky drobnej architektúry

- ochranná sieť

popis	 	Sieť je umiestnená za futbalovú bránku na kolovú konštrukciu.

Ide o uzlovú sieť hr. 3 mm. Stĺpy sú z kolovej konštrukcie. Stĺpy sú kotvené do základových pätiek 600x600v800mm votknuté obetónovaním.

Predĺženie stĺpov bude oceľovými trubkami priemeru 20 mm a  dĺžky 1m.

materiál	Kolová konštrukcia je z brúseného agátového dreva s predlžením oceľovými trúbkami

povrchová úprava	Ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).Farebné akcenty

RAL 3016

rozmery:		5x20 m.

- zábradlie

popis	Kolová konštrukcia zábradlia s madlom a vodorovným priečnikom, lemujúca multifunkčnú plochu.

materiál	Agátové drevo

povrchová úprava 	Ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).farebné akcenty

RAL 3016

kotvenie		1    do základových pätiek 300x300x600 mm votknutých obetónovaním.

- kotvené pomocou oceľových roziet a skrutiek.

- lavička bez operadla

popis	Tieto lavičky sú umiestnené vedľa multifunkčnej plochy. Sú z kolovej konštrukcie a brúseného agátového dreva, prenosné

materiál 		agátové drevo

povrchová úprava 	Ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).farebné akcenty

RAL 3016

- odpadkový kôš so strieškou

popis 	železná konštrukcia obitá doskami kotvená do zeme; plechová vložka okrúhla

materiál		brúsené agátové drevo

povrchová úprava 	Ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).farebné akcenty RAL 3016

- informačne tabule

popis	Uzatvárateľné vitríny majú otváranie výklopnom, výplň z plného poly karbonátu a uzamykanie. Uchytenie do kolovej konštrukcie z agátového dreva.

materiál	agátové drevo a vitrína z celohliníkového rámu

povrchová úprava	vitrína - ELOX RAL 3016, drevo - ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).farebné akcenty RAL 3016

- zabraná vjazdu

popis		kolová konštrukcia zábrany vjazdu do verejného priestranstva

materiál		agátové drevo

povrchová úprava	ošetrenie ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).farebné akcenty RAL 3016

kotvenie	Stĺpy sú kotvené do základových pätiek 300x300x600mm votknuté obetónovaním.

- dvojhojdačka

popis	Určená je pre deti od 4 do 15 rokov. Umiestnená je na plochu nad požiarnou nádržou. Plochu pod ňou tvorí dopadová plocha z gumy. Stĺpy sú z kolovej konštrukcie. obetónovaním.

materiál	Kolová konštrukcia pre hojdačky je z brúseného agátového dreva. Hojdačky sú z vystuženého plastu zavesené na retiazky.

povrchová úprava	Ošetrenie drevených prvkov je ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).Farebné akcenty RAL 3016

rozmery		5000x2000 mm

kotvenie	Stĺpy sú kotvené do Ž.B. dosky prekrytia pož. nádrže závitovými tyčami do chemickej kotvy

- lavička s operadlom

popis	lavička s operadlom a podrúčkami umiestnená na odpočívadlách chodníka, prenosná

materiál	Kolová konštrukcia je z brúseného agátového dreva.

povrchová úprava	Ošetrenie drevených prvkov je ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).Farebné akcenty RAL 3016

rozmery:		1800x600x1100mm

- vyvýšená drevená terasa

popis	Slúži ako lavička, odpočívadlo jednoduchého tvaru kvádra. Vrchná časť je otvárateľná. Rám tvorí oceľová konštrukcia z jaklovej ocele 40x40

materiál 	brúsené agátové drevo, oceľ

povrchová úprava	Ošetrenie drevených prvkov je ochranným náterom, impregnácia s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami (proti hubám a hmyzu).Farebné akcenty RAL 3016. Povrch jaklovej konštrukcie je pozinkovanie

rozmery		300x2600x1950mm.

- Obnova zelene

Navrhovaná zeleň

- Výsev trávnika 300 m2, 15g/m²

- Okrasný ker Tavoľník (Spiraea) 10ks

Hamamel (Hamamelis) 	10ks

- Okrasné trávy Ostrica buchananova (Carex buchananii) 32ks

- Okruhliaky na spevnenie okrajov jazierka a močiarne rastliny

astilby (Astilbe) 6ks

ľaľiovky (Hemerocallis) 4ks

bergénie (Bergenia cordifolia) 2ks

udatník (Aruncus dioicus) 2ks

- Živý plot - Dráč thunbergov (Berberis thunbergii) 16ks

- Vŕba biela (Salix alba) 1ks

- Odstránenie pôvodných suchých stromov a nahradenie novými breza (Betula pendula) 2ks

- Solitérny kamenný blok 1500x1000x800 - 1ks

- Popínavá rastlina brečtan - Hedera helix - 4x

Ošetrovanie drevín je potrebné zveriť certifikovanému arboristovi, alebo odbornej firme s príslušnými oprávneniami, aby sa predišlo neodborným zásahom poškodzujúcim dreviny. V prípade nových výsadieb je potrebné pri stromoch vykonávať pravidelný rez a tvarovať korunu až do dospelosti, aby nevznikali defekty, ktoré sa neskôr nešetrne odstraňujú.

Stromy nachádzajúce sa v dotyku s plánovanou revitalizáciou budú chránené pred mechanickým poškodením. V ich blízkosti sa nesmie skladovať žiadny stavebný materiál (pevný, sypký ani tekutý). Ochrana stromu bude uskutočnená v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál, ani zvyšovať nepriepustnosť pôdy.

- Odvodnenie

Odvodnenie navrhovaných a rekonštruovaných spevnených plôch je navrhnuté tak ako pôvodné vsakovaním.

- Búracie práce

- vybúranie spevnenej betónovej plochy severnej fasády

- demontáž pôvodných konštrukcií zámočníckych výrobkov, stožiar na zástavy 3x pr. 100 v. 5m.

- demontáž zábradlia v okolí vstupnej časti

- Zemné práce

Zemné práce sa budú vykonávať v zmysle STN 73 6133 a ostatných súvisiacich STN.

Zemné práce budú spočívať:

- V odstránení humusu  v ploche 332 m² do hĺbky 150 mm

- Výkopové práce, terénne úpravy cca 70 m³ s presunom do 100m.

- Násypy väčších hrúbok zhutňovať po 200 mm minimálne na 50 MPa.

- Starostlivosť o životné prostredie

Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba a následná prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. K dočasnému zhoršeniu životného prostredia príde počas výstavby a to najmä zvýšením prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov. Pri použití bežných stavebných mechanizmov možno podľa ich hladín hluku predpokladať nasledovné orientačné hodnoty:

Popis práce Hladina hluku 10 m od vozidla v dB

zemné práce.........................................85 - 90

konštrukcie............................................82 - 96

povrchové úpravy..................................85 – 95

Vo vzťahu k životnému prostrediu je nevyhnuté dodržiavať:

Stavebno-právne predpisy o ochrane prostredia

Základné požiadavky sú uvedené v nasledovných predpisoch

Zák. č. 364/2004Zb.z o vodách v znení zmien a doplnkov

Zák. č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov

Zák. č. 198/2014 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny

Zák. č. 79 /2015 Z. z. o odpadoch

Bezpečnostné požiadavky

Požiadavky sú uvedené v nasledujúcich predpisoch:

Zákon č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 309/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 124/2006 Z. z.

Zákon č. 140/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 124/2006 Z. z.

Zákon č. 470/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 124/2006 Z. z.

Zákon č. 125/2006 Z. z. O inšpekcii práce Zákon č. 126/ 2006 Zb. z. o verejnom zdravotníctve Zákon č. 469/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 125/2006 Z. z.

Zákon č. 330/1996 Zb. z. o zabezpečení a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov a č. 367/2001 v úplnom znení Zákon č. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred požiarmi

Zákon 158/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR 330/1996 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonnika práce Cestný zákon v úplnom znení vyhlásený pod číslom 55/1984 Z.z. a vyhlášky č.35/1984 Z.z. a č.99/1989 Z.z.. v znení neskorších predpisov.

Vyhl. č. 453/2000 Zb. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhl. č. 147/2013 Z. z. O bezpečnosti práce a techn. zariadení pri stavebných prácach

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhl. č. 374/1990 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení Pri stavebných prácach najmä Desiata časť – Búracie a rekonštrukčné práce

Vyhl. č. 74/1996 Zb. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

Vyhl. č. 377/1996 Zb. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných pomôcok Vyhl. č. 94/2004 Zb. z z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb Pre činnosť na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. §20 až 24.

Vyhláška č.718/2002 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení

Vyhláška 374/1990 Z. z. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. V zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z. prílohy č.1 časti III. sú elektrické zariadenia NN podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny „B“. Všetky montážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia byť vykonávané za vypnutého beznapäťového stavu na základe platného B príkazu.

Nariadenie č. 159/2001 Zb. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných predpisoch požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie č. 444/2001 Zb. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Nariadenie č. 510/2001 Zb. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (najmä bezpečnosť práce pri prácach s osobitným nebezpečenstvom pri ktorých hrozí zasypanie a pri demontáži ťažkých konštrukčných prvkov, pri ktorých je potrebné Nariadenie 159/2001 Z. z. Vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Nariadenie 40/2002 Z.z. Vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

STN 33 2000-4-41 kap. 4 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 34 3101 EP Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach -ostatné STN uvedené v texte TS a iné predpisy

Podľa kategorizácie a katalógu odpadov pri realizácii stavebných prác je predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov :

KÓD		NÁZOV					KATEGÓRIA		VÝMERA

17 01 01 	betón (dlažba, panely, bet. suť) 			O 		1 836 t

17 03 02		bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O		1 956 t

17 04 05		železo a oceľ 					O		192 t

17 05 06		výkopová zemina 				O 		975 m3

S odpadom bude naložené v zmysle §14 Zák. č. 79 /2015 Z.z. o odpadoch a nasledovných vykonávacích predpisov:

Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (účinnosť 01.01.2016) Vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (účinnosť 01.01.2016) ,

Vyhláška MŽP SR č.367/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách Oznámenie MŽP SR č.368/2015 - výnos o jednotnýchmetódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška MŽP SR č.370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (účinnosť 01.01.2016)

Vyhláška MŽP SR č.371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (účinnosť 01.01.2016)

Vyhláška MŽP SR č.372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (účinnosť 01.01.2016)

Vyhláška MŽP SR č.373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (účinnosť 01.01.2016) 2.6.2. Starostlivosť o bezpečnosť práce Počas stavebných prác je budúci zhotoviteľ stavby povinný rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické a riadiť sa

Vyhláškou č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce. 2.7 Protipožiarna ochrana Z hľadiska protipožiarnej ochrany nie sú na stavbu kladené žiadne požiadavky. 2.8 Zariadenie CO a jeho mierové využitie Nie je predmetom riešenia stavby.

- Prehľad východiskových podkladov

- zameranie projektantom

- geometrický plán,

- geodetické zameranie - výškopis, polohopis

- fotodokumentácia

- Členenie stavby na stavebné objekty:

nebolo potrebné

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

užívateľom objektu bude obec Vojkovce

- Termín realizácie

Predpokladaný začiatok stavby	:		podľa termínu objednávateľa

Poznámka:

Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami. Pred začatím prác na objekte je nutné vykonať geologickú sondáž pôdy a podložia rekonštruovaných plôch. V prípade nedostačujúcich jestvujúcich podkladových vrstiev je nutné vymeniť celú konštrukciu v zmysle konštrukčných skladieb novo navrhovaných spevnených plôch.

Komunikácie sú dimenzované pre peších na nízke zaťaženie, t.z. počíta sa z veľmi nízkou intenzitou prejazdu vozidiel obsluhy s celkovou hmotnosťou do 3,5t. V prípade dodatočných rozkopávok (realizácia káblovej televízie, telefónnej siete atď. ) je potrebné podložie v oblasti dotknutej prekopávkou opäť zhutniť na hodnoty predpokladané projektom a dodržanie parametrov následne overiť preukaznými skúškami. Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný automobilovou dopravou dodávateľa stavby.

Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred výjazdom zo staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k znečisťovaniu miestnej komunikácie, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej premávky.Za technickú spôsobilosť (očistenie od snehu atď.) zodpovedá v plnej miere vlastník komunikácie. Investor je povinný počítať s rozpočtovou rezervou 10% s celkových nákladov stavby. Táto bude slúžiť na financovanie zmien a doplnkov realizovanej stavby ktoré vyplynú z dodatočne zistených skutočností počas výstavby (nesúlad geologických alebo geodetických podkladov so skutkovým stavom, dodatočné požiadavky správcovských organizácií pri preberaní inžinierskych sietí, atď.)

Zmeny projektu ktoré budú mať za následok zvýšenie celkových nákladov stavby v rozmedzí spomínanej rozpočtovej rezervy (+10%) nemožno považovať za vady projektu. V blízkosti jestvujúcich chodníkov môžu byť uložené siete, pri realizácii projektu je treba zohľadniť aj prestupy elektriny, plynu a vody do príslušných rodinných domov popod chodník. Rekonštruované plochy sú podľa požiadavky investora navrhnuté tak, aby bola zachovaná jestvujúca niveleta ako aj jestvujúci spôsob odvodnenia daných plôch.

Jestvujúci polohopis a výškopis sa môže odlišovať od projektu, čo nemožno považovať za vadu projektu. Riešenie pokládky dlažby pre slabozrakých nie je súčasťou tohto projektu.

Realizátor je povinný zavolať autora projektu, pred začatím stavebných prác a následne podľa dohodnutého harmonogramu akceptovať účasť autora projektu na kontrolných dňoch, počas kontrolných dní môže vznášať autor projektu pripomienky realizácii. V prípade nejasností je povinný realizátor stavby oboznámiť investora a autora projektu.

V Spišských Vlachoch september 2019

Spracoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Grejták