OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie tovarov – „Náradie a nástroje“

Špecifikácia

Časť č. 1: Náradie 1

| p. č. | Názov položky | Popis položky | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | servisná pneumatická vŕtačka | pneumatická vŕtačka s rychloupínacím skľučovadlom 1 – 10 mm, s tepelne izolovanou rukoväť, otáčky min. 2000/min., prevádzkový tlak 6,3bar., hladina vzduchu min. 113 l /min. | Ks | 1 |
| 2. | univerzálny detektor | univerzálny detektor, kov, drevo, plast, napájanie 4x batérie AA, prevádzka možná s lítiovým akumulátorom 10,8 V alebo so štandardnými alkalickými batériami, optická indikácia smeru pre presnú lokalizáciu stredu objektu, 3 výberové tlačidlá, zisťovanie objektov do hĺbky až 12 cm | Ks | 1 |
| 3. | excentrická brúska | excentrická brúska – priemer brúsneho taniera 150 mm, plynulá predvoľba otáčok a ich udžanie v plnej záťaži 6 000 – 10 000 min⁻¹ , výkon 350 – 450 W, vymeniteľný brúsny tanier | Ks | 1 |
| 4. | lamelovacia frézka | kovové uhlové dorazy s vyrazenými stupnicami a zarážkami, menovitý príkon min. 650 W pre optimálny výkon pri vytváraní rámových, rohových, pozdĺžnych a priečných spojov maximálna hĺbka rezu min. 22 mm, voľnobežné otáčky 9 000 / min, priemer otvoru frézy 22,0 mm, priemer frézy 105mm | Ks | 1 |
| 5. | teplovzdušná pištoľ | odnímateľný filter na hrubé nečistoty pre ľahké čistenie, mäkká gumová vložka rukoväte, plochá tryska 50 mm, tryska na ochranu skla 75 mm, regulácia prietoku vzduchu, menovitý výkon min. 2200 W, pracovná teplota 50 - 650 stupňov celzia, prietok vzduchu 150 - 500 l/min. | Ks | 1 |
| 6. | profesionálny hoblík | 3 V-drážky pre ľahké hobľovanie hran, zásobník na hobľovacie nože a kľúč, rukoväť a vodiaca rukoväť s mäkkou pryžovou tlmiacou vložkou, bočný doraz, hĺbkový falcovací doraz, L-BOXX, prídavný nôž, sáčok na prach, menovitý príkon min. 800 W | Ks | 1 |
| 7. | lepiaca pištoľ | elektronicky riadené vykurovacie články, mechanický posuv lepidla, vymeniteľné trysky, svetelná indikácia pripojenia na sieť, odnímateľný kábel 3,5 m, univerzálna tryska, zvlášť dlhá tryska, široká štrbinová tryska, 8 tyčinek lepidla 200 mm, Menovitý príkon min. 500 W,Lepiaci výkon 30g / min, čas zahrievania max. 4min., vyhrievacie telesá 2ks, príslušenstvo: tavné lepidlo priemer 11 mm – samostatná sada 11 kusov – 1x | Ks | 1 |
| 8. | multifunkčné náradie | funkcia pre výmenu príslušenstva bez použitia nástrojov behom 3 sekúnd, 3D rozhranie upínacieho mechanizmu pre prenos výkonu z náradia na príslušenstvo bez strát, LED osvetlenie pracovného miesta, menovitý príkon min. 400 W Segment: Rad Heavy Duty, Mailingový segment: Kov, Kameň, Drevo | Ks | 1 |
| 9. | profesionálna leštička | výkonný min. 1300 W motor, 6 stupňová predvoľba otáčok, kryt prevodovky pokrytý plastom s vylepšenou izoláciou na mimoriadne uchytenie rukoväte, vetracie otvory, rukoväť tvaru D, bepečnostný spínač, vypínacie uhlíky pre vysokú ochranu motora | Ks | 1 |
| 10. | píla ocaska | výkonný motor min. 1 000 W, kovový háčik k zaveseniu prístroja počas prerušenia práce, pogumovaná skriňa, prevodovky pre bezpečné uchopenie, 20x pilový plátok, počet zdvihov vo voľnobehu 0 – 2.700 min-1 | Ks | 1 |
| 11. | aku vŕtačka | bezuhliková technológia motora EC-TEC, Elektrické nastavovanie a vypinanie krutiaceho momentu, napätie 18V, kapacita akumulátora 5,20 AH, Voľnobežné otáčky 1./2. stupeň 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹ | Ks | 1 |
| 12. | stojan pre pokosové píly | s ustavovacou podložkou a sadou pre montáž, ľahká hliníková konštrukcia, zaťaženie až 227 kg a viac, zabudované prenášacie rukoväte, pozdĺžne rozpätie rozstupu pre upevnenie základne pily 25-37 cm | Ks | 1 |
| 13. | priamočiara píla | prikon min. 550W, počet zdihov 1000-3800 / min., hĺbka rezu 120 mm, rýchlejšia beznástrojova výmenna stolov, jednoduchá manipulácia rukoväť ergonomickeho tvaru ,obojstranný vypinač | Ks | 1 |
| 14. | pokosová píla | rýchle nastavenie pokosových úhlov mezdi 0° až 60° vpravo a medzi 0° až 50° vľavo, veľké dvojité posuvné vodítko, lineárne horizontálne vodiace tyče, vysoká presnosť pri reze materiálov so šířkou až 345 mm, elektronická regulácia otáčok, pilový kotúč 60 zubov, kľúč na pilový kotúč, vak na vyčistenie prachu, materiálová svorka | Ks | 1 |
| 15. | pásová píla | pásová píla technológia stáleho výkonu udržuje výkon a výdrž po celú dobu rezania, výkonny min. 1000 W motor maximálna rezná kapacita 125x125 mm, rýchlosť pásu 116 m/min,4 kroková rýchlosť pásu ,LED osvetlenie, rozsah dodávky vrátane pílového pásu a prepravného kufru | Ks | 1 |
| 16. | laserový ďiaľkomer | pracovný dosah min. 50 m, odchýlka presnosti je +/- 1,5 mm/m, uloženie 50 posledných meraní, odolnosť voči pádu prachu a vode, 2 baterie LR 03 1,5 V (veľkosť AAA), ochranné púzdro na remeň | Ks | 1 |
| 17. | mikronáradie | motor min. 175 W, plná elektronická regulácia otáčok (5 000 – 35 000 ot/min), elektronická spätná väzba, samostatný hlavný spínač, 120 ks vysoko kvalitného príslušenstva, 6 ks vysoko kvalitných nástavcov, hliníkový kuforv | Ks | 1 |
| 18. | olepovačka hrán | Na ukončenia dreva, melamínu alebo plastu. Pri variabilnej výške hrán a hrúbke materiálu do 3 mm, Hranovanie doskových materiálov drevenými, plastovými alebo laminátovými hranami, Možnosť mobilného použitia, na rýchle dorábanie hrán na mieste, s možnosťou stacionárneho použitia na malé série, rovné hrany, prvky voľného tvaru a olepovanie skosených hrán, uhol 0 – 47° | Ks | 1 |
| 19. | jednofázová elektrocentrála | typ motora 4-takt, OHL, max.výkon min. 2300 W,nominálne napätie 230 V , doba prevádzky na 1nádrž pri nim.výkone min. 9h 45 min. ,hladina intenzity zvuku max. DB A 94, | Ks | 1 |
| 20. | kombinovaný stroj | napájacie napätie 400V, píla-fréza - 1,1 / 1,4 kW otáčky 4750/6500 U/min, priemer vretena 30/30 mm, priemer nástroja 200/145 mm , hoblovačka s prieťahom výkon 2,2 kW, otáčky 4300 U/min, 4ks nožov, širka hobľovania 310 mm, maximálna hrúbka materiálu min. 225 mm, prieťah 6 m / min | Ks | 1 |
| 21. | kartáčová brúska | k opracovaniu dreva, odstraňovániu hrzdi, farieb a pod, elektrická brzda, kartáč z plastu, čistenie a leštenie rozličných materiálov a nastaviteľná hĺbka brúsenia, voľnobežné otáčky min. 3.500 min-1 | Ks | 1 |
| 22. | pneumatická sponkovačka | pneu sponkovačka, spony 80, dĺžka 4 -16 mm, príslušenstvo: násuvné spojky EURO a ARO/Orion 1/4", plastové ochranné okuliare, plastový kufor | Ks | 1 |
| 23. | pneumatická klincovačka | hrebene SKN, dĺžka 15-50 mm, príslušenstvo: násuvné spojky EURO a ARO/Orion 1/4", fľaška s olejom, ochranné okuliare, ochranný kufor | Ks | 1 |
| 24. | pneumatická striekacia pištoľ | pneumatická striekacia pištoľ vybavená nezávyslým mechanizmom aktivácie vzduchu a farby, tryska 1,7mm, nádrž 600 ml, pracovný tlak 2-3,5 bar | Ks | 1 |
| 25. | kompresor | bezolejový piestový kompresor, 1,7 kW, max.tlak min. 10 bar, plniaci výkon min. 200 l/min, 2x univerzálna rýchloupínacia spojka, manometer a tlakový regulačný ventil pre nastavenie pracovného tlaku | Ks | 1 |
| 26. | pneuhustič | 0 - 12 bar, ku kontrole a husteniu pneumatik, s nástrčným ventilom | Ks | 1 |
| 27. | elektrická sponkovačka | elektrická sponkovačka, spony š.4 mm, hrebene 19 mm, zásobník na 4 mm široké (až 30 mm dlhé) spony a 16-30 mm dlhé hrebene, ochranná pätka, regulácia sily úderu | Ks | 1 |
| 28. | príklepová vŕtačka | menovitý príkon min. 1,300 W, Ø vrtu do muriva 22 mm, Ø vrtu do dreva 40 mm, max. krútiaci moment 40/20 Nm, otáčky naprázdno 0 - 1250 0 - 3500 ot. / min, kufor na prenášanie, rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm, prídavná rukoväť. | Ks | 1 |

Časť č. 2: Náradie 2

| p. č. | Názov položky | Popis položky | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dvojkotúčová brúska | leštička, 2850 ot/min, integrované pracovné osvetlenie, odkladacia vanička na chladenie malých obrobkov, brusný kotúč s plexi krytom | Ks | 1 |
| 2. | odsávač prachu | odsávač prachu 400 V, so špirálovov hadicou min. 2,5 m, výkon motora 750 W, príkon motora 1000 W, odfiltruje častice väčšie než 0,3 mm, otáčky min. 2950 U/min | Ks | 1 |
| 3. | ostrička pilových kotúčov | ostrička nástrojov - univerzálne jednoduché nastavenie brúsenia a tvarovania nástrojov, prípojka 230V, výkon min. 80W, voľnobežné otáčky min. 4200 ot./min. | Ks | 1 |
| 4. | kartušovacia pištoľ | spotreba vzduchu min. 60 l/min, pro kartuše 310 ml, otočný držiak | Ks | 1 |
| 5. | špirálová hadica | 7,5 m s rýchlospojkou a vsuvkou s otočnými prípojnými dielmi, rozsah teploty -40 °C až +85 °C | Ks | 1 |
| 6. | Ofukovacia pištoľ | spotreba vzduchu min. 2,7 l/s, tiché tlmiace trysky, umelohmotná rukoväť | Ks | 1 |
| 7. | Uhlová brúska | priemer kotúča 125 mm, priemer leštiaceho kotúča 70 mm, príkon min. 800 W, otáčky 2 800 - 11 000 / voľnobežné, závit vretena M 14, hmotnosť max. 1,9 kg | Ks | 1 |
| 8. | Aku uhlová vŕtačka | 10,8 V, 2 akumulátory LI-ion 2,0 Ah, spojené so skľučovadlom a efektívne osvetľuje tmavé pracovné priestory, jednoduchá výmena hrotu na rôzne aplikácie, skľučovadlo sa pripája pod uhlom od 90° do 180°. | Ks | 1 |
| 9. | zanorovacia frézka | 1250 W, 10 000 – 24 000 ot/min., s kufríkom, priemer kopírovacieho púzdra 17 mm, bočný doraz s jemným nastavovaním, upínacia kleština s presuvnou maticou 8 mm, stranový kľúč 19 mm | Ks | 1 |
| 10. | Pásová brúska 1 | Menovitý príkon min. 700W, brusná plocha 533 x 75mm, regulácia otáčok, príslušenstvo: pás brusnej tkaniny, sáčok na prach, grafitová doska | Ks | 1 |
| 11. | sada náradia v kufríku | 142 dielna servisná sada náradia v kufríku 1/4" náradie 11x - 1/4" 6hranné hlavice: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 1x - 1/4" račňa s prepínací páčkou 1x - 1/4" univerzálny kardan 2x - 1/4" predlžovacie nadstavce: 55 a 100 mm 1x - 1/4" adaptér na bity 1x - 1/4" nástavec s rukoväťou 1/2" náradie 16x - 1/2" 6hranné hlavice: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 1x - 1/2" račňa s prepínací páčkou 1x - 1/2" univerzálny kardan 2x - 1/2" predlžovacie nadstavce: 75 a 250 mm Ďalšie náradie 1x - 49dílná sada bitov s príslušenstvom 1x - magnetický držiak bitov 10x - skrutkovač plochý: 4,0x100-5,5x125-6,5x150-8,0x175; plochý paralelné: 2,5x50-3,5x75; Pozidriv-: PZ1x100- PZ2x125; Phillips: PH1-PH2 1x - Volt-tester 1x - 9 dielna sada predĺžených imbusů 1x - 7 dielna sada TORX kľúčov 6x - kliešte s polguľatým čeľusťami - kombinačné kliešte 180 mm - bočné štiepacie kliešte - SIKO kliešte - odizolovávacie kliešte - lisovacie kliešte na spojky káblov 1x - armovacie kliešte 250 mm 11x - maticové kombinované kľúče: 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm 1x - nastaviteľný kľúč 250 mm 1x - kladivo 300g; 3x priebojník: 4-5-6 mm; 1x pílka na kov; 1x jamkovač 4 mm 1x - rysovacie ihla 1x - posuvné meradlo 1x - zvinovací meter 5m 1x - nôž s odlamovacie čepeľou | Ks | 1 |
| 12. | pásová brúska 2 | Široká pásová brúska práca v jednom smere, a paralelne čím voči textúre nevznikajú žiadne stopy po brusení, použiva sa na veľké plochy ,vždy presná vďaka presnému nastaveniu pásu po každej výmene, výkon min. 1000 W, rýchlosť pásu v záťaži min. 380 m/min, | Ks | 1 |
| 13. | formátovacia sada | pilový kotuč na formatovanie laminovanej drevotriesky,MDF bez použitia predrezu priemer píly 190 mm, hrúbka zubu 2,5 mm, otvor priemer 30 mm, počet zubov 48 | ks | 2 |
| 14. | Fréza zaobľovacia | štvrťkruhová vydutá, Norma 5018, D (mm):125, R (mm) 10, B (mm):18, d (mm) 30, počet zubov: z:4 | Ks | 1 |
| 15. | Falcovacia fréza | striedavo šikmé zuby dávajú omnoho čistejší rez a je možné použiť rýchlejší posuv než u fréz s rovnými zubmi, fréza je osadená 4 predrezmi pre ostré rohy a 4 uberacími šikmými zubmi, pracovný priemer frézy 125 mm, priemer drieku 30 mm | Ks | 1 |
| 16. | Drážkovacia fréza | s rovnými zubmi s predrezmi 160x8, pre priečne a pozdĺžne drážkovanie, strojny posuv (MEC), materiál HW (HM) | Ks | 1 |
| 17. | uhlová nastaviteľná fréza | univerzalna profilova nožova hlava 100x40x30- sada 14 britových dostičiek | Ks | 1 |
| 18. | doska adaptéru | pre stacionárne použitie olepovačky hrán, pre malé série, rovné hrany, prvky s voľným tvarom a lepenie šikmých hrán, uhol 0-47°, klzné vedenie pre spoľahlivé vedenie obrobkov | Ks | 1 |
| 19. | ručná kotúčová píla | Príkon min. 1200 W / priemer pílového kotúča 160 mm, prierez 55 mm kapovacia lišta, nastavenie uhlov s centrálnym zafixovaním, od 0 do 50 stupňov, prípojka pre odsávanie 27/36 mm | ks | 1 |

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii.