OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie tovarov – „Ostatné vybavenie“

Špecifikácia

| p. č. | Názov položky | Popis položky | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | priemyselný vysávač | vysávač na mokré a suché sanie s automatickým čistením filtru, kontrola objemu prúdenia s akustickým signálom pri poklese prúdenie vzduchu pod min.hodnotu, plynulá regulácia sacej sily na vysávači a objímke pre pripojenie náradia, automatické vypnutie pri dosiahnutí max. hladiny kvapaliny, súčasťou dodávky: 3x sacia trubica chrómovaná 0,35 m, hadica 5 m, priemer 35 mm antistatická s objímkou pre náradie, koleno, odpadové sáčky, polyesterový plochý skladaný filter, sada podlahových hubíc, štrbinovitá tryska 250 mm | Ks | 1 |
| 2. | šijací stroj | univerzálny šijací stroj, zatkávačka či plisovačka, výkonná priemyslená quiltovačka s dodržiavaním dĺžky stehu aj pri spustených zúbkoch podávača, rýchlosť šitia – min. 900 stehov / min., centrálne umiestnený veľký vysokokontrastný LCD displej, osvetlenia LED, max. šírka stehu 5,5 mm, štart / stop tlačítko a nožný ovládač s funkciou pre krokovanie a plyn, ručný plyn – regulátor rýchlosti šitia, navliekač nite do ihly, tlačítko, prepolohovanie ihly hore – dole, kolenná páka FHS, pamäť – min. 100 miest | Ks | 1 |
| 3. | prijímač signálu slúžiaci aj ako reproduktor do dielne | Tuner FM/AM pre príjem digitálneho i analogového signálu, USB nabíjačka pre mobily, MP3 apd, napájanie akumulátory XR Li-Ion s napájacím napätím 10,8 - 18 V alebo zo siete 220 V, napájací kábel dlhý min. 2 m s namotávacím úložným držiakom, konektor 3,5 mm, vyfukovaná trubková klietka rádia so 6 nárazovými bodmi | Ks | 1 |
| 4. | plastová nádoba | kontajner - rozmery (š x hl x v) - min. 480x540x940mm, nostnosť min. (kg) – 60, farba červená, žltá, zelená, modrá | Ks | 4 |

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii.